## Slide 1
INTEGRACIÓN MECATRÓNICA · PROYECTO FINAL 6-DOF
Brazo Robótico Articulado 6-DOF
Transición de Actuación Directa a Transmisión por Poleas Síncronas, Reducción de Inercia y Cálculos con FS=3
Especificación Técnica de los 22 Puntos de Ingeniería Mecatrónica
Payload 1.5 kg - 5 kg
FS = 3
Dispositivo
Universal
de
Manipulación
Experimental
DUM-E

## Slide 2
Fase I · Diagnóstico Inicial y Planteamiento de Reingeniería
DEFINICIÓN DEL PROYECTO · PUNTO 1
Definición del Problema y Necesidad
Limitación Mecánica de motores convencionales
El diseño base con servomotores o motores directos distribuidos colapsa al exigir manipulación con un factor de seguridad FS=3.
Momento Flector Crítico en Eslabones
Cargar 1.5 kg a 5 kg en máxima extensión horizontal genera torques de más de 60 N·m en el hombro, inviables con motores directos colgados.

## Slide 3
Metodología de Desarrollo Mecatrónico
DEFINICIÓN DEL PROYECTO · PUNTOS 2 Y 3
Objetivos General y Específicos
Desarrollar e implementar un brazo robótico articulado de 6-DOF con transmisión remota por poleas síncronas, garantizando manipulación estable con FS=3 aprovechando motores e inventario existente.
Objetivo General
Objetivos Específicos
Cinemática y Torques: Dimensionar articulaciones considerando peso propio y FS=3.
Transmisión por Poleas: Reubicar actuadores pesados a la base para minimizar inercia.
Selección de Materiales: Comparar PETG vs Nylon y opcionalmente refuerzos de aluminio.
Seguridad por Software: Programar límites de carrera digitales y parada de emergencia.

## Slide 4
Contexto de Interacción Operativa y Académica
DEFINICIÓN DEL PROYECTO · PUNTO 4
Usuarios y Actores del Sistema
Docente
Valida el cumplimiento funcional.
Estudiante
Desarrolla el Proyecto

## Slide 5
Matriz Funcional y Operativa
REQUISITOS FUNCIONALES · PUNTOS 5 Y 6
Funciones Principales y Secundarias
Manipulación espacial de 6 grados de libertad para tareas de Pick and Place, posicionando cargas útiles de 1.5 kg con capacidad estructural ampliada hacia 5 kg sin salto de pasos ni fatiga.
Función Principal
Interpolación angular coordinada y cinemática inversa en tiempo real.
Funciones Secundarias
Homíng y Calibración: Secuencia automática para fijar cero de coordenadas.
Límites Virtuales por Software: Control estricto de envolvente sin topes físicos.
Parada de Emergencia: Corte y deshabilitación inmediata por seguridad.
Protección en Poleas: Cubiertas cerradas para evitar atrapamiento durante el giro.

## Slide 6
Balance de Flujos Energéticos y de Información
REQUISITOS FUNCIONALES · PUNTOS 7 Y 8
Entradas y Salidas Principales del Sistema
Entradas Principales
Energía Eléctrica: Líneas de 24V y 36V/48V DC para etapa de potencia.
Consignas de Movimiento: Pulsos lógicos Step/Dir y comandos de trayectoria.
Señal de Seguridad: Interrupción física directa desde seta de paro de emergencia.
Carga Externa: Pieza de manipulación con masa admisible de 1.5 kg a 5 kg.
Salidas Principales
Movimiento 6-DOF: Rotación coordinada en las 6 articulaciones del manipulador.
Par Transmitido: Torque multiplicado en hombro y codo mediante bandas.
Telemetría y Estado: Posición angular estimada y validación de software.
Disipación Térmica: Calor disipado en controladores fijados a la base.

## Slide 7
Articulación | Torque Nominal | Torque con FS=3 | Diagnóstico
Joint 2 (Hombro) | ~30.2 N·m | 90.6 N·m | Colapso
Joint 3 (Codo) | ~10.4 N·m | 31.3 N·m | Excede motor
Joint 4 y 5 (Muñeca) | ~2.96 N·m | 8.9 N·m | Al límite
Joint 1 (Base) | ~5.0 N·m | 15.0 N·m | Cumple
Conclusión: Los motores colgados obligan a actuadores industriales de costo prohibitivo
EVOLUCIÓN TÉCNICA · POR QUÉ DESCARTAMOS MOTORES DIRECTOS
Fallo Físico de Motores Directos en Articulaciones
Masa Parásita y Brazo de Palanca
Colocar un motor en cada eje añade entre 1.5 kg y 3.5 kg de masa inerte a lo largo de los eslabones móviles.
Efecto acumulativo: El motor del hombro gastaba el 70% de su torque disponible únicamente en levantar a los otros motores colgados del brazo.
Cálculo con FS=3: La demanda en el hombro superaba los 80 N·m a 100 N·m, haciendo inviable cualquier actuador económico.
Cálculo Original de Torque (Motores Colgados)
El peso propio del brazo alcanzaba 4.5 kg solo en motores suspendidos.

## Slide 8
Articulación | Antes (Directo) | Con Bandas (FS=3) | Configuración
Joint 1 (Base) | 15.0 N·m | ~9.0 N·m | Reductor 10:1 + 2.5:1
Joint 2 (Hombro) | 59.5 N·m | 46.4 N·m | NEMA 34 + Poleas
Joint 3 (Codo) | 31.3 N·m | 25.9 N·m | Reductor 10:1 + 6.7:1
Joint 4 y 5 (Muñeca) | 8.9 N·m | 8.3 N·m | Reductor 10:1 + 2.2:1
Validación Teórica de la Transmisión Síncrona Desacoplada
EVOLUCIÓN TÉCNICA · TRANSICIÓN A POLEAS SÍNCRONAS
Recálculo Dinámico: Motores en Base por Bandas
Reducción Drástica de Masa Móvil
Al relocalizar los motores a la base, los eslabones móviles pasan a pesar solo ~1.2 kg de estructura hueca.
Torque en Hombro reducido: De 59.5 N·m a 46.4 N·m con FS=3 (ahorro neto superior al 25% en torque).
Multiplicación por poleas: Permite relaciones de 2.5:1 a 6.7:1 combinando los reductores 10:1 en inventario.
Comparativa de Torques con Motores en Base
Joint 4 y 5 comparten torque por geometría esférica y peor caso a 90°.

## Slide 9
Esquema Cinemático de Ejes y Poleas Locas en Articulaciones
DESARROLLO DE TRANSMISIÓN · CINEMÁTICA DE POLEAS
Ejes Coincidentes y Ruteo de Bandas
Principio de Distancia Fija entre Centros
Una sola banda continua no puede cruzar una articulación si el ángulo varía. El eje de pivote de cada articulación aloja poleas dobles locas con rodamientos independientes.
Multiplicación en la Base vs Eslabones
La reducción de par se realiza con poleas grandes en la base o codo, y viaja hacia los eslabones superiores con poleas gemelas ligeras (20T a 20T) para no ensanchar la muñeca.
Ubicación de Actuadores de Muñeca
Los NEMA 17 de muñeca se montan tras el codo como contrapeso dinámico, permitiendo tramos rectos de banda hacia la muñeca sin torsión axial.

## Slide 10
Parámetros de Masa Inerte vs. Momento Dinámico
RESTRICCIONES DE DISEÑO · PUNTOS 9 Y 10
Restricciones Dimensionales y de Masa
Envolvente Cinemática de 6 Ejes
Alcance Horizontal Extendido: 0.77 m.
Eslabón 1 (Hombro-Codo): Longitud planteada de 264 mm.
Eslabón 2 (Codo-Muñeca): Longitud planteada de 242 mm.
Espacio de Instalación en Mesa: Base de apoyo
Distribución de Masa Estructural
Masa Móvil Suspendida: Apenas 1.2 kg de piezas huecas y poleas.
Masa Concentrada en Base: Motores pesados y baleros descansando en mesa.
Carga Nominal Operativa: 1.5 kg útil con factor estricto FS=3.
Capacidad Estructural: Dimensionado cinemático para admitir hasta 5 kg.

## Slide 11
Evaluación Estructural de Polímeros y Metales Ligeros
RESTRICCIONES DE DISEÑO · PUNTO 11
Materiales de Fabricación: Selección y Restricciones
PETG / Nylon
En consideración activa.
PETG con 8 perímetros y 100% relleno para poleas y carcasas. Nylon evaluado por su alta tenacidad ante fricción mecánica en engranes.
TPU Prohibido
Inviable en transmisión.
Su elasticidad causaría flexión de dientes, pérdida de tensión y salto de pasos inmediato bajo torque. Solo admitido en almohadillas del gripper.
Refuerzo de Aluminio
Rigidez complementaria.
Consideración de placas o perfiles de aluminio en eslabones largos para evitar deflexión elástica ante momentos flectores de 46 N·m.

## Slide 12
Diagrama de Distribución de Potencia y Señales
RESTRICCIONES DE DISEÑO · PUNTO 12
Alimentación y Consumo Energético
Suministro y Niveles de Voltaje
Etapa de Alta Potencia: 36V a 48V DC para drivers industriales DM860 (NEMA 34).
Etapa Secundaria: 24V DC regulado para controladores de NEMA 17 con planetarias.
Lógica de Control: 5V / 3.3V con aislamiento óptico contra ruido electromagnético.
Corriente y Gestión Térmica
Demanda Simultánea: Consumo pico acotado a 12A – 15A en aceleración.
Disipación Concentrada: Drivers y fuente montados en la base con ventilación forzada.
Aislamiento en Eslabones: Motores alejados de piezas plásticas, previniendo ablandamiento.

## Slide 13
Estrategia de Optimización Presupuestal
RESTRICCIONES DE DISEÑO · PUNTOS 13 Y 14
Presupuesto e Inventario de Componentes
Ya disponibles al 100%: Todos los motores a pasos (NEMA 34 y NEMA 17) y los motorreductores planetarios 10:1 están físicamente en inventario y ya disponemos de ellos.
Inversión amortizada: No se requiere comprar nuevos actuadores ni cajas reductoras metálicas caras.
Componentes en Inventario
Componentes Faltantes por Adquirir
Rodamientos y Baleros: Modelos 608ZZ y rodamientos axiales para ejes de articulación o en su defecto impresos en 3d.
Ejes y Tornillería: Pasadores de acero y pernos métricos para diseñar alojamientos 3D.
Kit de Bandas: Correas GT2 / HTD 3M dentadas.
Aprox. 2500

## Slide 14
Protocolos de Seguridad Mecatrónica
RESTRICCIONES DE DISEÑO · PUNTO 15
Condiciones y Restricciones de Seguridad
Validación por Software
Sin topes mecánicos duros.
Límites cinemáticos controlados por firmware para evitar impactos destructivos y desalineación de correas.
Poleas y Bandas Cubiertas
Carcasas protectoras cerradas.
Blindaje en puntos de pellizco y zonas de alta tensión para prevenir atrapamiento de dedos o cables.
Paro de Emergencia
Interrupción electromecánica.
Boton físico de corte instantáneo que desenergiza la línea de potencia y congela el manipulador de inmediato.

## Slide 15
Parámetros de Evaluación y Validación Experimental
ARQUITECTURA Y CONCEPTOS · PUNTO 16
Criterios de Aceptación Medibles
1.5 - 5 kg
Capacidad de Carga
Mantenimiento de postura estática horizontal sin salto de pasos en los motores.
FS = 3
Factor de Seguridad
Margen dinámico para soportar aceleraciones y desaceleraciones sin fatiga de bandas.
Final de Carrera
Límites por Software
Detención controlada por código antes de colisión, sin impacto en topes duros.
Operación Segura
Seguridad Operativa
Carcasas protectoras en el total de correas síncronas y corte por seta física.

## Slide 16
Disposición General de Eslabones y Mecanismos de Transmisión
ARQUITECTURA Y CONCEPTOS · PUNTO 17
Boceto y Concepto General del Brazo
Topología Antropomórfica 6-DOF
Brazo articulado de 6 grados de libertad con planta motriz pesada concentrada en la base inferior y poleas concéntricas en los pivotes.
Desacoplamiento Estructural
El chasis móvil consta de eslabones tubulares livianos diseñados en 3D para alojar rodamientos y las trayectorias de las bandas.

## Slide 17
Interacción Funcional entre Módulos
ARQUITECTURA Y CONCEPTOS · PUNTO 18
Subsistemas Mecánico, Electrónico y de Control
Mecánico
Eslabones y poleas síncronas.
Estructuras de PETG/Nylon con posible refuerzo de aluminio, baleros 608ZZ y pernos métricos templados.
Electrónico
Potencia e inventario NEMA.
Drivers DM860/TMC alimentados a 36V/24V, seta de paro de corte directo y motores paso a paso existentes.
Control
Cinemática y límites software.
Cálculo de trayectorias, rampas de aceleración y supervisión de envolvente sin depender de topes duros.

## Slide 18
Configuración de Actuación y Transmisión Aprobada
ARQUITECTURA Y CONCEPTOS · PUNTO 20
Solución Seleccionada para el Brazo 6-DOF
Base & Hombro (J1, J2)
NEMA 34 + Reducción por Poleas.
Montaje fijo en pedestal con rodamientos axiales; entrega más de 46 N·m en el hombro con FS=3.
Articulación del Codo (J3)
NEMA 17 + Planetaria 10:1 + Banda.
Segunda etapa síncrona para alcanzar 26 N·m, absorbiendo flexión mediante poleas dobles en pivote.
Muñeca & Gripper (J4, J5, J6)
NEMA 17 + Planetarias en Codo.
Actúan como contrapeso dinámico; transmiten par hacia el efector final con correas GT2 en tramos rectos.

## Slide 19
Criterio Técnico | Motores Directos Colgados | Motores en Base + Bandas | Ventaja Obtenida
Masa Móvil Suspendida | ~4.5 kg (motores + cables) | ~1.2 kg (estructura hueca) | -73% de inercia gravitatoria
Torque Requerido en Hombro | 59.5 N·m a 80 N·m (FS=3) | 46.4 N·m (FS=3) | Factible con NEMA 34 comercial
Uso de Inventario Existente | Incompatible (falta torque) | 100% de motores aprovechados | Cero gasto en nuevos actuadores
Seguridad y Protección | Topes físicos con impacto | Software + Poleas cubiertas | Sin colisiones destructivas
Riesgo Térmico en Plásticos | Alto (motores calientan PETG) | Nulo (actuadores en chasis base) | Preserva rigidez dimensional
Matriz Comparativa de Ingeniería y Decisión de Diseño
ARQUITECTURA Y CONCEPTOS · PUNTO 21
Justificación Técnica y Comparativa

## Slide 20
Flujo de Potencia, Señales de Control y Seguridad
ARQUITECTURA Y CONCEPTOS · PUNTO 22
Diagrama de Arquitectura General del Sistema
HOST / INTERFAZ
Control por Software
Cinemática Inversa y Límites Virtuales
PROCESADOR EMBEBIDO
Generador Step/Dir
Rampas Suaves y Enclavamiento
SEGURIDAD & POTENCIA
Seta Paro & Drivers
Corte Físico y Alimentación DC
PLANTA MOTRIZ (INVENTARIO)
Motores NEMA 34 / 17
Cajas Planetarias 10:1 en Base
TRANSMISIÓN PROTEGIDA
Poleas & Bandas Cubiertas
Baleros 608ZZ en Ejes de Giro
ESTRUCTURA 6-DOF
PETG / Aluminio & Gripper
Manipulación con Factor FS=3

## Slide 21
Proyecto Brazo Robótico Articulado 6-DOF
Integración mecatrónica completa: transición a bandas síncronas, cálculos dinámicos con FS=3, seguridad por software y aprovechamiento total del inventario.
Sesión de Preguntas y Respuestas
6 DOF
Grados de Libertad
FS = 3
Factor de Seguridad
100%
Motores en Inventario
Software
Límites Virtuales

## Slide 22
Image Sources
https://d2t1xqejof9utc.cloudfront.net/screenshots/pics/2c4000bd30abd1d5cc2cf179f11e90cb/large.jpg
Source: blog.grabcad.com
https://vxb.com/cdn/shop/files/nema23-stepper-motor-planetary-gearbox-front.jpg?v=1770448649&width=480
Source: vxb.com